COMMUNIQUE DE PRESSE

Stand 6V21-V29

BUCCI Industries France au salon SIANE 2015

Les périphériques machines Kitagawa et Algra

au service des usinages aéronautiques

Cluses, le 4 septembre 2015. BUCCI Industries France participe au prochain salon SIANE qui se tiendra du 20 au 22 octobre 2015 au Parc des Expositions de Toulouse, Hall 6 stand V21-V29. Connu et reconnu pour son activité de chargement de barres (de diamètre 1 à 100mm) avec IEMCA, le Fournisseur de Valeur Ajoutée présentera, aux industriels du sud-ouest, ses solutions en périphériques machines pour l’usinage Kitagawa et Algra. Ces solutions sont parfaitement adaptées à l’activité économique de la région, notamment dans le secteur aéronautique.

LE NOUVEAU PLATEAU DIVISEUR KITAGAWA RK200LA POUR REDUIRE LES TEMPS DE FABRICATION

Le salon SIANE sera l’occasion pour les industriels du sud-ouest de découvrir la gamme des plateaux diviseurs Kitagawa, permettant d’ajouter un axe supplémentaire à un centre d’usinage. Le nouveau plateau diviseur Kitagawa RK200LA, au design spécifiquement adapté aux usinages aéronautiques, est une évolution du modèle  RK200. Il bénéficie d’un nouveau système d’entraînement à cames et roulements. On obtient ainsi un temps d’indexation très rapide et par conséquence, des temps de fabrication plus courts.

Parmi les autres matériels Kitagawa présentés au salon SIANE, citons également le plateau diviseur TP530, parfaitement adapté aux pièces de grande dimension, notamment pour l’aéronautique. Particulièrement compact et bénéficiant d’une faible hauteur d’axe, ce matériel permet l’usinage de grosses pièces sur des centres d’usinage de plus petite taille que ceux habituellement utilisés.  Les industriels gagnent aussi en précision et peuvent usiner des pièces plus lourdes. La force de serrage du TP530 est de 6100 N/m.

Enfin, les mandrins de la gamme Kitagawa QJR,  adaptés aux petites, moyennes et grandes séries, seront également exposés sur le stand. Le temps de changement des mors est ULTRA rapide et ils sont compatibles avec les mandrins série B et BB.

LES PORTE-OUTILS ALGRA, RIGIDITE, QUALITE ET HAUTE PRECISION EN USINAGE

Sous le signe de la rigidité, de la qualité et de la haute précision en usinage, BUCCI Industries France présente au salon SIANE 2015 les porte-outils du fabricant italien ALGRA. Avec un corps monobloc ou en seulement deux parties, ces porte-outils bénéficient d’une grande rigidité et absorption des vibrations lors de l’usinage. De part leur qualité et leur précision, ils sont en mesure d’encaisser des couples très importants. Par ailleurs, grâce à un joint spécial breveté, ils ne nécessitent pas de graissage.

UNE PALETTE DE TECHNOLOGIES LIEES A L’USINAGE

Lors du prochain salon SIANE, c’est toute une palette de technologies liées à l’usinage que les visiteurs pourront découvrir avec BUCCI Industries France et ses partenaires. En effet, EMCI (calibration et maintenance des outils de production), Emuge-Franken (technologies de pointe dans le domaine du taraudage, perçage, calibre de contrôle, serrage et fraisage), DMC (maintenance et dépannage de machines-outils et machines industrielles), Novaxess Technology (évacuation et traitement des copeaux) et Zeiss (métrologie industrielle) co-exposeront avec BUCCI Industries France.

FIN

A propos de BUCCI INDUSTRIES France

La société BUCCI Industries France a été activée en 1996 –initialement sous le nom IEMCA France- par Didier Bouvet, afin de distribuer sur le marché français, les solutions de chargement/déchargement de machines-outils du fabricant italien IEMCA, présentes en France depuis 1968. Filiale du groupe italien BUCCI (820 personnes et 130 M€ de Chiffre d’Affaires en 2014), fondé par Massimo BUCCI, actuel président, BUCCI Industries France est implantée à Cluses (Haute-Savoie), dans la vallée de l’Arve, berceau du décolletage.

BUCCI Industries France distribue sur le marché français -et aussi en Belgique, Luxembourg, Maroc, Tunisie, Algérie- des solutions en Périphériques de machines-outils, Automatisation & Process, et Contrôle. A ce jour, les marques IEMCA, GIULIANI  et SINTECO (Italie - Groupe BUCCI) ainsi que KITAGAWA (Japon), BEST (Allemagne), ALGRA (Italie) et VISICONTROL (Allemagne) sont distribuées. L'entreprise compte 42 personnes. Avec un parc installé conséquent –plus de 6000 embarreurs- (100 000 au niveau mondial), BUCCI Industries France dispose d’un stock important de pièces détachées. Son organisation de ‘Fournisseur de Valeur Ajoutée’ au service des clients, implique de ne jamais être à plus de 4 heures de voiture d’un utilisateur. L’entreprise dispose de relais, au niveau international, pour accompagner le développement de ses clients. Centre de formation agréé, l’entreprise propose également des contrats de maintenance.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Véronique Albet

Agence Comcordance

Tel 03 85 21 33 96 - Mob 06 48 71 35 46

veronique.albet@comcordance.fr