INFORMATION PRESSE

Les nouveautés techniques de HORN

au salon AMB pour une parfaite maîtrise des copeaux

Lieusaint, le 23 septembre 2016. Présente en 1982 pour la première fois au salon AMB de Stuttgart, l’entreprise Paul HORN GmbH, expert reconnu dans l’usinage des gorges, compte parmi les premiers exposants historiques de cet événement. Parmi les nouveautés présentées lors de l’AMB 2016, focus sur les plaquettes de coupe S15A avec brise-copeaux et sur les plaquettes type S315 de petite largeur de coupe avec une géométrie, pour une parfaite maîtrise des copeaux.

Les plaquettes de coupe S15A avec brise-copeaux.

La nouvelle plaquette de coupe S15A complète le système de plongée axial 25A avec une variante pour diamètre de tournage de gorge supérieur à 20 mm avec une largeur de coupe de 4 mm. La géométrie "L" (nouvelle pour le système 25A) garantit un dégagement des copeaux sûr, même pour les gorges de grande profondeur avec un excellent contrôle des copeaux lors d'une coupe pleine ou partielle, ainsi que lors de tournage longitudinal.

Les plaquettes de coupe sont « neutres » et peuvent être utilisées avec des porte-outils à gauche ou à droite. Des supports avec des diamètres échelonnés de 20 à 25 mm, 25 à 30 mm, 30 à 40 mm et 40 à 50 mm sont prévus pour les différents diamètres extérieurs de gorge. Le revêtement AS45 convient parfaitement à un large éventail de types d'acier.

Les plaquettes S315 de petite largeur de coupe avec une géométrie

La nouvelle plaquette à trois arêtes de coupe pour le système de tronçonnage de type 315 est équipée de différentes géométries pour coupe pleine ou partielle et permet des largeurs de coupe inférieures à 2 mm. Les largeurs de coupe disponibles de 1,1 / 1,3 / 1,5 et 2 mm. Les plaquettes de coupe réversibles sont disponibles en version droite ou gauche et peuvent atteindre des profondeurs de tronçonnage allant jusqu'à 5 mm. Le nouveau type de revêtement EG55 de haute performance, développé dans les laboratoires HORN, se distingue de par son excellente adhérence au substrat avec une grande homogénéité, dureté, résistance à l'usure et une résistance à l'abrasion élevée lors de l'usinage des aciers. La plaquette de coupe réversible S315 se monte sur les porte-outils standard de type R ou L356...S.4.03 IK avec arrosage interne sur les outils de tournage de section carré 16, 20 et 25 mm.

FIN

Visuels (mention obligatoire : Paul Horn GmbH, Nico Sauermann)

La nouvelle plaquette de coupe S15A garantit un dégagement efficace des copeaux sur des grandes profondeurs de gorges ainsi qu’un très bon contrôle des copeaux grâce à sa géométrie.

La nouvelle plaquette à trois arêtes de coupe pour le système de tronçonnage de type 315 pour des largeurs de coupe inférieures à 2 mm.

A propos de HORN :

Depuis 1969, le groupe allemand Paul HORN GmbH, reconnu grand spécialiste des gorges, conçoit et fabrique des outils de précision pour le tournage et le fraisage de gorges. Le siège du groupe est situé à Tübingen, près de Stuttgart. Familial, indépendant et implanté au niveau international dans plus de 70 pays, l’effectif du groupe HORN est de 1350 personnes. Sa clientèle évolue dans le secteur automobile, l’aéronautique et spatial, le médical, la joaillerie, les équipements industriels ainsi que les composants hydrauliques et pneumatiques. Le groupe investit dans ses propres process pour livrer des produits de grande qualité et dans la recherche pour élargir la gamme et améliorer l’offre vers toujours plus de précision et de modularité. Basée à Lieusaint (77) et en Haute-Savoie (74 Scionzier) pour le décolletage, HORN SAS fut la première filiale créée en 1993. Dirigée par Pascal et Didier Ortega,  son effectif est de 47 personnes. HORN SAS accompagne ses clients depuis les préconisations jusqu’à la mise en place, en passant par la formation. Elle compte de nombreux clients parmi lesquels le Groupe PSA, Renault Formule 1, le Groupe Safran, Ford, Mecachrome.

http://www.horn.fr

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Véronique Albet

Agence Comcordance

veronique.albet@comcordance.fr

Tel 03 85 21 33 96 - Mob 06 48 71 35 46