COMMUNIQUE DE PRESSE

21 juillet 2023

Outils coupants - Usinage secteur aéronautique

HORN : sécuriser le process lié à l’usinage des différentes pièces aéronautiques

Le fabricant d’outils de précision HORN, acteur reconnu dans le secteur aéronautique, présente une nouvelle barre d’alésage réglable-amortie qui permet de sécuriser le process d’usinage des différentes pièces (pièce moteur, turbine disque) destinées au secteur aéronautique. Lors du salon SIANE, HORN exposera sur le stand de son distributeur en région toulousaine : DMI Groupe DORISE, Hall 4 stand F109.

Lors du tournage de gorges intérieures, les longs porte-à-faux de l’outil peuvent provoquer des vibrations de l'outil. En plus des marques de broutage qui en résultent sur la surface, ces vibrations entraînent également une réduction de la durée de vie de l'outil.

Pour les rapports longueur/diamètre défavorables, l'usineur expérimenté mise sur des barres d'alésage antivibratoires, qui permettent un usinage avec très peu de vibrations, mais qui peuvent tout de même se mettre à vibrer lors de certains usinages. Paul Horn GmbH s'est justement attaqué à ce problème et présente une barre d'alésage qui peut être réglée en fonction des amplitudes de vibrations qui se produisent.

Le réglage précis de l'élément amortisseur dans la barre d'alésage permet un processus de tournage de gorges sans vibrations. Il en résulte, d'une part une meilleure qualité de surface sans marques de broutage et, d'autre part, une nette augmentation de la durée de vie des outils.

Le réglage précis de l'amortisseur, qui est constitué d'une barre en carbure logée dans des joints toriques, s'effectue de l'extérieur à l'aide d'une vis de réglage. Le réglage s'effectue en adaptant la précontrainte des joints toriques. Ainsi, quelle que soit l'application, la barre d'alésage peut être réglée avec précision en fonction des vibrations qui se produisent.

En standard, Horn propose les outils en stock dans les rapports longueur/diamètre 5 x diamètre et 8 x diamètre. Des longueurs plus élevées sont possibles en tant qu'outils spéciaux. Pour les processus de tournage de gorges, Horn mise ici sur le système de gorge à deux arêtes de coupe type S224. Le système de cassettes BK 224 de Horn assure une interface stable entre la barre d'alésage et les plaquettes. Pour augmenter encore la sécurité du processus, les barres d'alésage sont équipées d'un arrosage interne.

FIN

Vidéo ?

A propos de HORN :

Depuis 1969, le groupe allemand Paul HORN GmbH, reconnu grand spécialiste des gorges, conçoit et fabrique des outils de précision pour le tournage et le fraisage de gorges. Le siège du groupe est situé à Tübingen, près de Stuttgart. Familial, indépendant et implanté au niveau international dans plus de 70 pays, l’effectif du groupe HORN est de 1350 personnes. Sa clientèle évolue dans le secteur automobile, l’aéronautique et spatial, le médical, la joaillerie, les équipements industriels ainsi que les composants hydrauliques et pneumatiques. Le groupe investit dans ses propres process pour livrer des produits de grande qualité et dans la recherche pour élargir la gamme et améliorer l’offre vers toujours plus de précision et de modularité. Basée à Lieusaint (77) et en Haute-Savoie (74 Scionzier) pour le décolletage, HORN SAS fut la première filiale créée en 1993. Dirigée par Pascal et Didier Ortega, son effectif est de 47 personnes. HORN SAS accompagne ses clients depuis les préconisations jusqu’à la mise en place, en passant par la formation.

http://www.horn.fr

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Véronique Albet

Agence Comcordance

veronique.albet@comcordance.fr

Tel 03 85 21 33 96 - Mob 06 48 71 35 46